Střední škola zemědělská a vyšší odborná škola Chrudim

Zpracovaly- Zuzana Málková

Anna Culková

Veronika Raiserová

Konzultant- Mgr. Josef Vozanka

Jarní odlov bentosu

- jarní odlov jsme provedly 3.5.2011

- odběr jsme provedly na stejném místě jako při podzimním odběru

Druhy nalezené v detritu

Hltanovka bahenní (Erpobdella octoculata)

- délka těla 40 - 60 mm

- přísavky na obou koncích těla

- velmi hojný druh

- živí se drobnými bezobratlými

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen: kroužkovci (Annelida)

Třída: pijavice (Hirundinea)

- tento druh je indikátorem mezosaprobního znečištění vody

Beruška vodní (Asellus aquaticus)

- běžný sladkovodní korýš

- všežravý, živí se detritem

- dýchá pomocí zadečkových žaberních nožek

- barva je zelenavě šedá se světlými skvrnami

- indikuje mezosaprobní znečištění vody

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen: členovci (Arthropoda)

Podkmen: korýši (Crustacea)

Třída: rakovci (Malacostraca)

Řád: stejnonožci (Isopoda)

Podřád: Asellota

Čeleď:	 beruškovití (Asellidae)

Rod: beruška (Asellus)

Chrostík (Trichoptera)

- nalezly jsme chrostíky v larvárním stádiu se schránkami

- křídlatý hmyz s proměnou dokonalou

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen:	 členovci (Arthropoda)

Podkmen: šestinozí (Hexapoda)

Třída: hmyz (Insecta)

Podtřída: křídlatí (Pterygota)

Řád: chrostíci (Trichoptera)

Potápník vroubený (Dytiscus marginalis)

- dravý brouk (živí se drobnými rybkami, obojživelníky,..)

- v ČR není chráněn

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen:	 členovci (Arthropoda)

Třída: hmyz (Insecta)

Řád: brouci (Coleoptera)

Čeleď:	 potápníkovití (Dytiscidae)

Rod: potápník (Dytiscus)

Bruslařka obecná (Gerris lacustris)

- běžná vodní ploštice

- dospělci dobře létají

- hmyz s proměnou nedokonalou

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen:	 členovci (Arthropoda)

Třída: hmyz (Insecta)

Řád: polokřídlí (Hemiptera)

Čeleď:	 bruslařkovití (Gerridae)

Rod: bruslařka (Gerris)

Vodoměrka štíhlá (Hydrometra stagnorum)

- hmyz s proměnou nedokonalou

- živí se dravě

- žere živý nebo topící se hmyz

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen: členovci (Arthropoda)

Třída: hmyz (Insecta)

Řád: polokřídlí (Hemiptera)

Čeleď: vodoměrkovití (Hydrometridae)

Rod: vodoměrka (Hydrometra)

Obojživelníci

Skokan hnědý     (Rana temporaria)

- jedna z nejhojnějších žab Střední Evropy

- dokáže skákat až 1 m daleko

- živí se hmyzem, slimáky, žížalami,…

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen:	strunatci (Chordata)

Podkmen: obratlovci (Vertebrata)

Třída: obojživelníci (Amphibia)

Řád: žáby (Anura)

Čeleď:	skokanovití (Ranidae)

Rod: skokan (Rana)

Ropucha obecná     (Bufo bufo)

- patří k nejhojnějším druhům žab v ČR

- za očima má jedové žlázy

- nenáročná na prostředí

- užitečná (konzumuje škodlivé druhy hmyzu apod.)

Říše: živočichové (Animalia)

Kmen:	strunatci (Chordata)

Podkmen: obratlovci (Vertebrata)

Třída: obojživelníci (Amphibia)

Řád: žáby (Anura)

Čeleď: ropuchovití (Bufonidae)

Rod: ropucha (Bufo)

Povodně na Labi

Hydrologické aspekty vzniku povodí na Labi a jeho hlavních přítocích

V zásadě lze konstatovat, že povodně v důsledku meteorologických událostí mají přirozenou příčinou a jsou součástí koloběhu vody. Je však také nesporné, že člověk zasahoval do přírodního režimu a koloběhu vody a v mnoha případech měl na povodňovou situaci pozitivní či negativní vliv. Zásahy do přirozených akumulačních vlastností porostu, půdy, terénu a sítě vodních toků mají na povodňový režim často negativní vliv. extrémní povodně jsou však antropogenní činností v povodí ovlivněny spíše menší měrou.

Historie a současnost

- Na Labi převažovaly v 16. století povodně z trvalých srážek (31, 8 % ), na druhém místě jsou povodně z tání sněhové pokrývky (25,8 %) a na třetím povodně z lijáků (7,6 %). Třetina zaznamenaných případů příčinu povodní neuvádí.

- Pro období 1851-1995 bylo vymezeno pro řeku Labe v Děčíně celkem 66 povodní, u nichž kulminační průtok překročil hodnotu dvouletého průtoku (1850 m3◊s-1). Zajímavé je rozdělení těchto povodní na měsíce v roce: 30,3 % povodní se vyskytovalo v březnu, 16,7 % povodní připadlo na únor a zbytek (63,6 %) se vztahoval k období prosinec až březen.

- 20. století je charakterizováno povodňovým klidem, kdy se na Labi vyskytly jen dvě velké vody o málo větší než dvacetileté (1920, 1940).

- Povodeň 2002 - V průběhu srpna 2002 se přehnala Českou republikou ničivá povodeň, která ve významné části republiky zanechávala zkázu.

Povodně

1.1995

7.1997 
7.1998

11.1998 
3.1999 
3.2000 
7.2001 
3.2002
8.2002 
3.2005
3.2006 
8.2006 
8.2010

Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana nebo též protipovodňová opatření slouží k úplné eliminaci povodní nebo alespoň k minimalizaci povodňových škod. Obecně lze uvést, že jejich smyslem je vodu za vysokých vodních stavů akumulovat (nechat rozlít) mimo lidská sídla (tzn. ve vodních nádržích, nezastavěných údolních nivách atd.), a naopak v oblasti zástavby vodu z území co nejrychleji odvést. Přestože je velmi vhodné využívat retenčního potenciálu nezastavěných přirozených niv, je nutné provádět i tzv. technická protipovodňová opatření. Mezi ně lze zařadit např. stavbu vodních nádrží, protipovodňových hrází, suchých a polosuchých polderů. V oblasti zástavby je též nezbytné regulovat, zpevnit a pravidelně čistit koryto toku.

Strategie povodňové ochrany

# Protipovodňová hráz

# Protipovodňová hráz je uměle vytvořená překážka, která má za úkol odklonit či usměrnit rozvodněnou řeku nebo jiný vodní tok nebo vodní plochu.

## Valy a zdi

Tradičním typem protipovodňové hráze je protipovodňový val, tedy zvýšený pás terénu zpravidla po délce vodního toku nebo kolem chráněného objektu v jeho blízkosti. Zpravidla je základ hráze tvořen zeminou, případně i štěrkem nebo velkými kameny. V místech, kde lze očekávat silnější proud vody, a ve městech se budují betonové či zděné hráze nebo nábřeží.

## Improvizované mobilní hráze

Jako improvizovaných mobilních hrází se tradičně používá zejména bariér z pytlů plněných pískem.

## Mobilní kovové zábrany

V moderní době se ve funkci protipovodňové hráze používají, zejména v zastavěných oblastech, také mobilní protipovodňové zábrany. Vyrábějí se například z lehkých, ale pevných slitin hliníku a v případě povodňového ohrožení se instalují do předem připravených úchytů. Mobilní zábrany se dají postavit řádově za několik hodin.

# Polder

# Polder (psáno také poldr) je vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý polder), nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchá nádrž či polosuchý polder). K akumulaci vody dochází během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí menší či žádné škody. V poldru také sedimentují erodované částice a vodní nádrže níže na toku se tak chrání před zanášením. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána, zpravidla jako trvalý travní porost, může být také ponechána jako mokřad.

# Vodní díla na Chrudimsku

# Křižanovice I

# Křižanovice I je údolní nádrž na řece Chrudimce asi 3 km severozápadně od městečka Nasavrky. Vybudovaná byla spolu s vyrovnávací nádrží Práčov (Křižanovice II) mezi lety 1948 až 1954. Maximální zatopená plocha dosahuje 31,8 ha.

# Využívá se k zadržení vody pro vodárenské využití v oblasti Východních Čech (v současnosti se odebírá asi 190 l/s) a dále za účelem výroby elektrické energie v nedaleké vodní elektrárně Práčov I, se kterou je spojena potrubím o průměru 2,2 m a délce asi 3,2 km. Plní energetickou a vodárenskou funkci.

# Vodní nádrž Seč

# Seč je údolní přehradní nádrž postavená v letech 1925 až 1934 na toku řeky Chrudimky. Hráz je zděná a byla postavena ze žulových bloků mezi skalisky, na nichž se nacházejí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Kámen na stavbu se dopravoval lanovou dráhou z lomu pod Libkovem. Výška hráze činí 42 m a její šířka v koruně 165 m. Zadržuje 22 milionů m³ vody.

Otázky

1. Vysvětlete pojem revitalizace vodního toku. znáte ze svého okolí nějaké příklady?

Revitalizací vodního toku rozumíme takový roubor zásahů a opatření, který vede k co možná nejpřirozenějšímu vzhledu koryta řeky.

Technické úpravy, prováděné především ve 20. století, spočívaly v napřimování, prohlubování a tím vynuceného opevňování koryt vodních toků. Regulace ve většině způsobila zrychlení odtoku povodňových průtoků a větší škody v níže položených územích. Důsledkem zahloubení a odvodňování niv je zmenšení zásob podzemní vody a biologická degradace niv. Při úpravách byly nevratně zničeny nejcennější říční, potoční a mokřadní biotopy a výrazně se zhoršily podmínky pro samočištění vody. Cílem revitalizací je obnovení nebo zlepšení ekologické funkce vodních toků v krajině. Předlohou pro revitalizace jsou zachované přirozené úseky vodních toků. Revitalizované koryto vodního toku by pak dle vzoru mělo mít přiměřeně malou kapacitu (velké vody se rozlévají do nivy), mírný podélný sklon, rozvlněnou trasu (meandrování) a větší drsnost (členitý profil). Revitalizace toku může přinést významné efekty v oblasti protipovodňové ochrany, uváží-li se vymezení dostatečně širokého nivního pásu pro přirozený rozliv povodňových průtoků (např. ve volné krajině nad povodněmi ohroženou obcí). Umožnění neškodného přirozeného rozlivu, který zpomaluje rychlost proudění a podporuje akumulaci vody, povede ke zmírnění kulminace povodňových vln v níže položených místech. Retenční a akumulační schopnost nivy lze podpořit tvorbou přírodě blízkých prvků v rámci revitalizace, kterými jsou – obnova říčních ramen, tvorba přírodě blízkých paralelních koryt, vytváření tůní v nivě toku a výsadbou stanovištně vhodných doprovodných dřevin. Dalším významným efektem, který může přinést vhodně provedená revitalizace je obnova ekosystémů, vázaných na přirozené vodní toky a údolní nivy, podpora procesu samočištění (zlepšování kvality vody v toku) a obnova kontinuity říčního prostředí, zejména pak s ohledem na migrační prostupnost vodních toků.

Revitalizace náhonu v Chrudimi

Na jednom z chrudimských náhonů proběhla v roce 2009. Revitalizace byla poměrně náročná a byla prováděna ve spolupráci se zahraničními experty. Říční koryto bylo vyhloubeno, vytvořily se přirozené meandry, napodobeniny slepých ramen, provzdušňovací prahy a rybí přechody. Břehy jsou zpevněny jen místně )kvůli blízkosti komunikace). Byly zde vysázeny vhodné a odpovídající druhy rostin (blatouch bahenní, kyprej vrbice, poměnka bahenní, orsej jarní, apod.)

Tato revitalizace měla a má velký význam i pro obyvatele města. To, že potok není zatubněn pod zemí ma nepopiratelný význam ma mikroklima města. Zeleň v okolí samotného toku v rušném centru působí uklidňujícím dojmem a místo je tak vyhledávané k odpočinku. Můžeme zde spatřít i mnoho druhů zvířat. Napříkald jelec tloušť, skorec vodní nebo kachna divoká.

2. Jak nejčastěji vzniká mrtvé říční rameno

Mrtvá říční ramena vznikají na dolních tocích řek. V místech kde voda meanduje se vytváří zákruty. Ty se k sobě postupující meandrickou činností příbližují. Následně se spojí a část zákrutu nad tímto spojením se stává mrtvým ramenem. Voda zde stagnuje a nikam neodtéká. Někdy jsou mrtvá říční ramena napájena spodní vodou. Díky tomu může velikost ramene klesta, dle množství přístupné vody. Z mrtvých ramen se někdy mohou vytvořít tůně.

Tůň je sníženina terénu, která je naplněna vodou. Většinou má oválný tvar. Nachází se v nivách řek, ale vodou z toku není napájena. Zdrojem vody pro tůně je buď voda dešťová, nebo podzemní. Tůň může vzniknout  z mrtvého říčního ramene, nebo zatopením přirozné terréní deprese při povodních. Na dně tůní se nachází množství spadaného listí z okolního porostu, kterým tůbě bývají zpravidla zastíněny. Na tento typ biotopu je vázáno velké množství organismů.

3. Jaká situace může způsobit příval či povodeň? Zkuste najít tři různé příčiny

Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dešťů, táním sněhu a ledovců nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv svahu během dešťů, ....) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.

Nejčastější příčiny povodní:

dlouhotrvající nebo přívalové deště podpořené dalšími okolnostmi, zejména  -  rychlým táním sněhu, zmrzlou půdou, nepropustným povrchem nebo nasáklou půdou, hromadění ledových ker, nedostatečností kanalizačního systému, nadbytkem zpevněných ploch a dalšími okolnostmi

Rychlost vody při povodních je značná, takže ohrožuje naše životy a zdraví, životní prostředí, majetek. Zranitelní jsou všichni, kdo žijí v blízkosti vodního toku, anebo v místech nedostatečné kanalizace.

Povodně jsou doprovázeny ztrátami na životech, životním prostředí  a majetku a na infrastruktuře s následnými škodami v podnikání.

Další problémy vznikají z kontaminované vody.

Rychlost vzniku povodně závisí na mnoha faktorech a varování není vždy možné!!!

Doplňkové úkoly

1. Koupání v Labi. Plovárny (v minulosti a dnes)

Kolín

Bujná vegetace mizí v těchto dnech z břehů levého ramene Labe u kolínského Kmochova ostrova. A nejenom to. V rámci revitalizace ramene zmizí i zbytky někdejší plovárny (jako funkční a využívanou ji lze pamatovat z dob první republiky), budou odstraněny sedimenty z řeky, břehy se částečně opevní panely. Celkem vyjdou práce na revitalizaci labského ramene na téměř 61 milionů korun. Povodí Labe se na akci podařilo získat dotaci z Evropské unie, jež pokryje 95% této částky. Hotovo by mělo být na konci září příštího roku.

Pardubice

Jednu z prvních plováren postavil v roce 1924 Klub českých turistů. Stála na dnešním slepém rameni Labe při turistické cestě z Cihelny do Brozan. Jejími návštěvníky byly hlavně pardubičtí sokolové. Patřila k ní i veřejná loděnice. Kvůli pomalému proudu, ve kterém obstáli i méně zdatní plavci, byla oblíbená hlavně u rodin s dětmi.

V roce 1925 vznikly ve městě další dvě plovárny. První založil na Chrudimce pod Vinicí Klub důstojníků pardubického železničního pluku. Druhou si zřídil veslařský oddíl Sokola u soutoku Labe a Chrudimky. Vžil se pro ni název Na Špici. Byla šikmo přes Labe proti Občanské plovárně. Dnes je tam loděnice VCHZ. Labe tam tehdy nebylo hluboké. Dalo se přebrodit nebo poměrně snadno přeplavat z jedné plovárny na druhou.

Od roku 1931 stála na levém břehu Labe zhruba v místech, kde dnes kotví výletní parník Arnošt z Pardubic, plovárna Ostende.

Všechny předválečné pardubické plovárny vypadaly podobně. Byly postavené ze dřeva. Tvořily je kabinky na převlékání, bazén pro neplavce ukotvený v řece, mola nebo vory, ze kterých byl přístup do řeky i do bazénů, a zpravidla oblázková pláž.

Vedle oficiálních placených koupališť se pardubické děti chodily koupat i na několik dalších míst. 
Během války začaly staré plovárny postupně zanikat. Před padesáti lety, 17. července 1960, je nahradilo koupaliště Na Cihelně. Cihelna umožnila v Pardubicích pravidelné plavecké tréninky a závody. Je spojená se jménem legendárního pardubického plavce Miroslava Švece.
Do té doby se v plavání závodilo na Chrudimce. První závody jsou doložené v roce 1919. Konaly se zhruba za dnešní sokolovnou.

Nymburk

V Nymburce a okolí se od nepaměti až do 60. let 20. století běžně koupalo v Labi i jeho slepých ramenech a v okolních vodních tocích (Mrlina, Výrovka). Radovánky na přírodních řekách, „šlajsnách“ a jezech dopřávaly zdarma všem stejné pocity jako tobogány, kaskády, či divoké řeky dnešních AKVAPARKŮ. V Nymburce byly ve 20. letech minulého století (viz foto) postaveny na svou dobu špičkově koncipované areály pro očistu ducha i těla: Městská plovárna a areál Letní sokolovny s cvičištěm a plovárnou na Remanenci.

Totalitní režim dlouho nepovažoval ochranu životního prostředí za důležitou a soustředil se na průmysl. Díky průmyslu ( Pardubice, Kolín, Chvaletice ) v průběhu 60. – 80. let 20. století život nejen v Labi ale i na slepém ramenu na Remanenci zcela zanikl. V té době zanikla i Městská plovárna a skončilo koupání na Rémě. Od 70. let minulého století poskytují příležitosti ke koupání zejména okolní písečná jezera ( Poděbrady, Sadská, Ostrá …).

I pět let po vypsání soutěže na stavbu plovárny se nic podstatného nezměnilo. Stále panují nejasnosti, zda nepřehodnotit požadavek na 50 m venkovní bazén. Z hlediska dostupnosti Labe  by měl být závazný jeden 25 metrový bazén vnitřní. Problémy mohou nastat v oblasti ekologické, dopravní i zejména finanční. Navíc se předpokládá, že dosavadní trend čistění Labské vody povede k návratu života nejen v říši vodních živočichů, ale lidí kolem řek